## Slide 1: ФАСАДНАЯ ПЛИТКА «КАБАНЧИК»
Бесплатное тестирование материала

## Slide 2
Фасадная плитка «кабанчик» КERAМA MARAZZI — эстетичное и технологичное средство отделки фасадов.
В этой презентации мы расскажем о том, как начать работу с материалом на вашем предприятии.
Notes: Фасадная плитка «кабанчик» КERAМA MARAZZI — эстетичное и технологичное средство отделки фасадов.
О возможностях мы говорили в презентации «Кабанчик: эстетика фасадов».
Теперь мы расскажем о том, как начать применять «кабанчик» на практике.

## Slide 3: Легкий старт: тестирование на предприятии
Мы предлагаем Вам возможность
протестировать материал ,чтобы оценить технологичность решения и экономику производства панелей с «кабанчиком».
Notes: «Кабанчик» — решение, которое стоит внимания, но немногие готовы резко перейти на другой тип производства.
Мы предлагаем вам провести пробу – протестировать материал непосредственно на Вашем предприятии. Это позволит на практике оценить технологичность решения и экономику производства панелей с «кабанчиком».

## Slide 4
Проба позволит принять обоснованное решение о применении «кабанчика»:
Оценить технологичность производства и функциональность изделия
Выявить нюансы производственного процесса
Получить практику работы с матрицей
Оценить эстетическую привлекательность изделия
Сравнить теоретические выкладки и практическую экономику производства
Оцените работу с материалом

## Slide 5: Условия тестирования
Материал предоставляется бесплатно
Формат по умолчанию 28,8 х 8,8
Цвета – из имеющихся в наличии
Количество материала, достаточное для заполнения матрицы под глухую стену
Изготовление матрицы за счет заказчика

## Slide 6: Что требуется от предприятия?
Необходимо
Возможность разместить дополнительный пост укладки матрицы и плитки
Желательно
Возможность разместить дополнительный пост мытья изделий
Возможность сформировать бригаду из молодых рабочих: они быстрее учатся, что сводит к минимуму влияние человеческого фактора

## Slide 7: Этапы работ
Предварительная консультация с представителями KERAMA MARAZZI
Разработка проекта матрицы
Определение необходимого количества и схемы раскладки тестовой плитки
Оплата матрицы и её производство
Отгрузка и транспортировка плитки
Транспортировка матрицы своими силами
Заливка
Оценка результата

## Slide 8: С чего начать
Проектно-технический отдел Заказчика разрабатывает матрицу в сотрудничестве
с KERAMA MARAZZI с учетом габаритов и допусков плитки.
Четкое соблюдение размеров –
Залог качественного результата.
Поставки
Консультации
Внедрение
Notes: Проектно-технический отдел Заказчика разрабатывает матрицу в сотрудничестве с KERAMA MARAZZI.
Это необходимо для того, чтобы учесть особенности плитки – габариты и допуски. Четкое соблюдение размеров –
Залог качественного результата.

## Slide 9: Как разработать матрицу
Процесс разработки матрицы максимально прост
Используйте компьютерную программу, чтобы «разложить» «кабанчик» по вашей стандартной панели
По итогам раскладки сформируйте техническое задание: рассчитайте толщину шва и габариты матрицы
Отправьте заявку на изготовление матрицы в KERAMA MARAZZI

## Slide 10: Подгонка размеров
  Для подгонки размера могут применяться три приема:
  Изменение толщины шва
  Изменение размеров оконного проема
  Изменение размеров плиты
  Рекомендуем избегать реза при разработке серийной детали. Это позволит минимизировать дополнительные действия и отходы материала.
Notes:   Рекомендуем по возможности избегать реза при разработке серийной детали. Это позволит минимизировать дополнительные действия и отходы материала. Для подгонки размера могут применяться три приема.
  Изменение толщины шва – наиболее простой и эффективный;
  Изменение размеров оконного проема наиболее простое для пересогласования решение;
  Изменение размеров плиты применяется только при пересогласовании всех деталей проекта. Исключение составляют случаи, когда проект изначально делается в расчете на удобный размер плиты;

## Slide 11: Оплата матрицы и её производство
  Заказчик предоставляет KERAMA MARAZZI проект матрицы.
  KERAMA MARAZZI передает указанные чертежи Краснодарскому ДСК. Заказчик оплачивает производство матрицы и забирает готовое изделие своими силами.
Notes:   1. Заинтересованное лицо (КПД\ДСК\ЖБК) предоставляет KERAMA MARAZZI проект матрицы (производственные расчеты, чертежи с указанием всех размеров).
  2. KERAMA MARAZZI передает указанные чертежи в форме заявки Краснодарскому ДСК. После производственных расчетов ДСК выставляет счёт. Заказчик оплачивает производство матрицы и забирает готовое изделие своими силами.

## Slide 12: Предоставление материала
Средний срок изготовления матрицы – две недели.
«Кабанчик» будет отправлен в любое время после согласования матрицы.
В вашем распоряжении будет от 18 до 40 м² плитки, что достаточно для формовки 1-2 изделий. Детали оговариваются отдельно.

## Slide 13: Наиболее популярные варианты раскладки
Привести картинки примеров: горизонтальная, вертикальная, смешанная и т.д.
  В массовом производстве раскладки по изделию и внешний облик здания обычно разрабатывают архитектурные бюро. Для проб комбинаты рассчитывают раскладку по изделию своими силами.

## Slide 14: Отгрузка и транспортировка кабанчика
Слайд с картой складов (Матрица – Краснодар, Плитка – Орел либо склад филиала/дистрибьютера)
Санкт-Петербург
Красноярск
Брянск
Липецк
Курск
Орел
Уфа
Пермь
Волгоград
Астрахань
Ростов-на-Дону
Иркутск
Омск
Екатеринбург
Новосибирск
Чита
Барнаул
Самара
Сочи
Симферополь
Нижний Новгород
Нижневартовск
Тюмень
Сургут
Ярославль
Пятигорск
Югорск
Владивосток
Краснодар

## Slide 15: Очистка панели
Работа с материалом
  После снятия матрицы лицевую часть изделия с фасадной плиткой необходимо очистить от наплывов цементного молочка:
  Предварительная ручная очистка, в том числе с применением специального состава
  Мойка под давлением для удаления остатков загрязнений
Notes:   После снятия матрицы лицевую часть изделия с фасадной плиткой необходимо очистить от наплывов цементного молочка. Обычно очистка проводится в два этапа:
  Для устранения трудноудаляемых частиц на поверхность распыляют специальный состав (АрМикс), который по прошествии 5-7 минут вручную вытирается насухо.
  Изделие поступает на пост мойки, где под высоким давлением удаляются остатки загрязнений.

## Slide 16: Сдвиг плитки
  Во избежание дефектов монтажа необходимо точно рассчитывать размеры матрицы и следить за положением плиток в ячейках.
  Несоответствие размеров ячеек матрицы и плитки может привести к сдвигу плитки в момент заливки цемента. В этом случае дефектную плитку механически извлекают из плиты и приклеивают на прежнее место.

## Slide 17: Транспортировка
  Панель, отделанная керамической плиткой, требует аккуратной транспортировки.
  Для транспортировки изделий с керамической плиткой используют автомобили–панелевозы, оборудованные защищенными мягкими креплениями.
  При перевозке в условиях непогоды (осадки, грязные дороги) автомашины должны быть оборудованы специальными занавесками.
Notes:   Панель, отделанная керамической плиткой, требует аккуратной транспортировки.
Для транспортировки изделий с керамической плиткой на строительную площадку используют автомобили–панелевозы. Крепления, контактирующие с лицевой стороной панели, должны быть защищены мягкими держателями в точке контакта
При перевозке в условиях непогоды (осадки, грязные дороги) автомашины должны быть оборудованы специальными занавесками. В отдельных случаях изделие упаковывается в полиэтиленовую пленку.

## Slide 18: Оценка результатов
Эстетика
Удобство работы

## Slide 19: Дальнейшее применение изделия
Вы используете панель в строительстве?
Тестирования достаточно для оценки потенциала материала.
Вы делаете панель для продажи?
Для презентации изделия нужно обеспечить его эстетичность
Очистка и мойка
Изготовление изделия в рамках предварительного проекта с цветами и раскладками

## Slide 20: Кто может воспользоваться предложением
Принять участие в программе может предприятие из любого региона.
Мы разработаем для вас программу тестирования:
Напишите на panel@kerama-marazzi.ru или позвоните по номеру +7 916 450 25 23

## Slide 21: Спасибо за внимание!